Глава 1. Характеристика современного положения

1.1. Положение проектируемой территории в системе расселения муниципального района

Балышлинский сельсовет находится в южной  части Благоварского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Благоварским и Ямакаевским сельскими поселениями, с запада – с Удрякбашевским сельским поселением, с востока и юга – с Чишминским районом. Центр сельского поселения – село Балышлы является центром сельского поселения. В состав сельского поселения входят 7 населенных пункта: с. Балышлы, д. Сарайлы, д. Староусманово, д. Новый Буляк, д. Новый Троицкий, д. Башбуляк, д. Янбакты.

Площадь сельского поселения – 9687,84 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 7,414 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

Почвы выщелоченные черноземы. Пахотные площади подвержены смыву и выдуванию ветром. На территории района проектирования имеются месторождения нефти, щебня, гравия, глины, гравийно-песчаного материала.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, животноводства и растениеводства. Наиболее крупное из них:

- ООО «Агрофирма Балышлы» - МТМ, МТФ, конный двор в д. Сарайлы; так же складской сектор в с. Балышлы;

ИП КФХ Ишмухаметов А. Т. – МТМ и МТФ в дл. Сарайлы, а так же складской сектор в с. Балышлы.

Кроме крупных предприятий в экономику сельского поселения вносят весомый вклад представители малого бизнеса и 2 крестьянско-фермерских хозяйства, в основном ориентированных на животноводство, растениеводство.

По территории сельского поселения проходят дороги местного значения, а так же трубопроводный транспорт, представленный, газопроводами высокого давления категории Г-3 и Г-4 ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром».

1.1.1. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия представлены одним памятником истории и архитектуры.

Список недвижимых объектов культурного наследия

Памятники истории и архитектуры

табл. № 1

| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| --- |
| № по эксп. на карте | Наименование памятника | Место расположения | Дом | Датировка | Принятие на государственную охрану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники истории и архитектуры |
| 1 | Церковь Троицкая | с. Иваненково (Ново-Троицкое) |  | 1910 г. (1910-1912 гг.) | Расп. СМ БАССР №305-р от 03.10.88 г. |

Все объекты культурного наследия сельского поселения Балышлинский сельсовет отражены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий» лист 1 том III «Графическая документация».

1.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

1.2.1. Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 400 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 350 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 161;

≤ 8° С – 212;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 105 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 7/13 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 37/26 | 30/28 | 7/8 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,2;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,8 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +400 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 67 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 327 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Чишмы | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 74.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 18, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Языково относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 212 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143 см, раз в 50 лет – 196 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Территория района проектирования находится в пределах левобережной Прибельской увалисто-волнистой равнины, являющейся частью восточной окраины Восточно-Европейской (Русской) равнины. Наиболее распространены выщелоченные черноземы. Территория всего Благоварского района относится к северо-восточной окраине Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Балышлы и Большой Удряк, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью и близким залеганием грунтовых вод.

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 100,1 до 117,2 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Большой Удряк, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 220,0 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. Территория района проектирования характеризуется слабой интенсивностью карсообразовательных процессов.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Благоварского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекам Балышлы, Карамала (Яйккула), Большой Удряк и их притоками.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Большой Удряк, которая протекает вдоль юго-западной границы сельского поселения, с севера на юг.

Река Большой Удряк протекает в Чишминском и Благоварском районах. Устье реки находится в 126 км по левому берегу реки Дёма. Длина реки составляет 53 км, площадь водосборного бассейна 902 км².

По данным многолетних наблюдений населенные пункты сельского поселения не попадают в зону затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Балышлинский сельсовет

табл. № 8

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Большой Удряк | река Дема, 126 км | 3,2 | 53,0 |
| 2 | Балышлы | река Дема, 113 км | 19,6 | 34 |
| 3 | Карамала | река Дема, 297 км | 1,5 | 18 |

На территории сельского поселения расположены многочисленные ручьи и водотоки протяженностью менее 10 км. Малые озера и пруды на территории сельского поселения используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Перечень водных объектов, расположенных в пределах

Балышлинского сельского поселения

табл. № 9

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | с. Балышлы, д. Сарайлы, д. Староусманово, д. Новый Буляк | Балышлы | 34,0 | - |
| 2 | Вдоль восточной границы сельского поселения | Карамала | 18,0 | - |
| 3 | Вдоль западной границы сельского поселения | Большой Удряк | 53,0 | - |
| 4 | Вдоль востояной границы сельского поселения | Яманудряк | 4,0 |  |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.2.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Из естественной растительности наиболее распространены различные виды злаковых. В прошлом широкое распространение имели степи с богатым лугово-степным разнотравьем, под которыми формировались потенциально-богатые черноземы. Преобладают дубовые. На поймах рек растут ольховые и осокоревые леса.

1.2.5. Почвы

Благоварский район располагает довольно крупным земельным фондом, общая площадь землепользования около 168,8 тыс.га, доля земли сельскохозяйственного назначения около 145,6 тыс.га, исключительно высокоплодородными черноземными почвами высоким содержанием гумуса (10-15 %) и более благоприятными климатическими условиями.

1.2.6. Градостроительные ограничения для территориального развития

1.2.6.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, прибрежно-защитные полосы водных объектов, затапливаемые зоны, особо охраняемые природные территории, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

Зона санитарной охраны водозабора

В целях водоснабжения населенных пунктов Балышлинского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны, как для подземных источников водоснабжения, устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

Береговые полосы водных объектов:

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Балышлинский сельсовет устанавливаются размеры береговых полос:

- реки Балышлы, Карамала (Яйккула), Большой Удряк – 20 метров;

- река Яманудряк – 5 метров.

Затапливаемые зоны паводковыми водами 1 % обеспеченности

Согласно данных администрации сельского поселения территория Балышлинского сельского поселения не подвержена прохождению паводковых вод 1 % обеспеченности.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения, на сегодняшний день особо охраняемые территории отсутствуют.

2. Ограничения по природным факторам

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунальных объектов.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 10

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Балышлы |
| 1 | Зерносклад (складской сектор) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Сарайлы |
| 1 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Зерносклад (складской сектор) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | МТФ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Склад ГСМ | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Новый Троицкий |
| 1 | КХ «Лена» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Новый Буляк |
| 1 | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- сельское или закрытое кладбище – 50 м;

-свалка ТКО– 1000 м;

- скотомогильник – 1000 м.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Территория, затапливаемая паводком 1 % обеспеченности отсутствует;

- Гидравлически опасные объекты: источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют;

- Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источниками взрыво - пожароопасности являются предприятия:

1. ОАО «Газ-сервис», газораспределительные пункты (ГРП и ШРП) в населенных пунктах сельского поселения;

- «Источниками техногенных ЧС могут быть аварии на газопроводах при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.

1.2.6.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Прибрежные защитные полосы водных объектов:

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (согласно статьи 65 «Водного кодекса РФ»).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры прибрежных защитных полос на территории сельского поселения:

- реки Балышлы, Карамала (Яйккула), Большой Удряк – 50 метров;

- река Яманудряк – 30 метров.

Природоохранные территории

Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны водных объектов:

- реки Балышлы, Карамала (Яйккула), Большой Удряк – 100 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

- река Яманудряк – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса.

1.2.6.3. Территории благоприятные для строительства

Участки территории Благоварского района с абсолютными отметками поверхности более 131 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях сельского поселения. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Из полезных ископаемых Благоварский район известен месторождениями нефти, глины, строительного песка, песчано-гравийной смеси, гравия, щебня и глинка.

По данным на 01.03.2015 г. в окрестностях Балышлинского сельского поселения министерством оформлена справка об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом.

1.2.8. Земельные ресурсы

По состоянию на 2015 г. общая площадь территории сельского поселения составила 9687,84 га.

Распределение существующего земельного фонда

табл. № 11

| №№ | Пользователи земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7414,26 | 76,53 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 519,8 | 5,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 138,7 | 1,4 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов - рекреационного назначения | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1547,8 | 16,0 |
| 6 | Земли водного фонда | 61,8 | 0,6 |
| 7 | Земли специального назначения | 5,48 | 0,06 |
| Всего земель в административных границах сельского поселения | 9687,84 | 100 |

Распределение территорий по населенным пунктам сельского поселения

табл. № 12

| №п/п | Населенные пункты | Общая площадь земель населенных пунктов по сост. на 2015 г., га | Общая площадь жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Балышлы | 34,5 | 16,5 |
| 2 | д. Сарайлы | 154,8 | 58,7 |
| 3 | д. Староусманово | 243,7 | 92,9 |
| 4 | д. Новый Буляк | 47,6 | 22,6 |
| 5 | д. Новый Троицкий | 22,3 | 11,2 |
| 6 | д. Башбуляк | 16,9 | 12,2 |
| 7 | д. Янбакты | - | 0,20 |
| Итого | 519,8 | 214,3 |

1.2.9. Лесные ресурсы

Леса Балышлинского сельского поселения находятся в ведении Уфимского лесничества. Уфимское лесничество Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан образовано в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 234 от 25 августа 2008 г. «Об определении количества лесничеств на территории Республики Башкортостан и установлении их границ» и включает в себя бывшие лесхозы: Благовещенский, Уфимский, Кушнаренковский, Чишминский, Благоварский, Уфимский лесхоз техникум, Учебно-опытный центр лесоводов и Специализированный лесопарковый. Общая площадь Благоварского участкового лесничества составляет 12220 га.

Уфимское лесничество Министерства природных ресурсов расположено в центральной части Республики Башкортостан.

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет 1547,8 га.

Глава 2. Экологическая оценка района

Основные показатели социально-экономического развития по муниципальному району Благоварский район по данным проекта «Схема территориального паланирования муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан», Уфа 2010 год, МУП «Архитектурно-планировочное бюро».

2.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержаться в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности. Общий объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта составляет примерно 50,5 % от валовых выбросов загрязняющих веществ.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Балышлинский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан производственные предприятия представлены предприятиями: МТМ, МТФ, складским сектором, конным двором.

Антропологическая нагрузка на природную среду, в Благоварском районе характеризуется высокой степенью сельскохозяйственного и промышленного освоения.

Согласно данных доклада «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан в 2014 году» мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц, ближайшим для д. Сарайлы сельского поселения является г. Туймазы.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

в 2010–2014 годах, тыс.т

табл. № 13

| Города республики | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по республике, в т. ч. | 1089,7 | 1148,5 | 910,1 | 783,6 | 903,0 |
| от стационарных источников | 386,7 | 406,4 | 402,8 | 448,9 | 459,4 |
| от транспортных средств | 702,1 | 742,1 | 507,3 | 334,7 | 443,6 |
| г. Туймазы |  |  |  |  |  |
| Всего по городу, в т. ч. | 28,4 | 41,8 | 25,8 | 15,2 | 18,6 |
| от стационарных источников | 6,2 | 6,6 | 8,8 | 6,2 | 9,2 |
| от транспортных средств | 22,2 | 35,2 | 17,0 | 9,0 | 9,4 |

Состояние воздушного бассейна Благоварского района РБ.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района в целом.

Экологическое состояние городов республики характеризует также сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га на территории г. Туймазы составляет 18,6 т, (в расчете на 1 жителя – 0,273 т/год).

2.2. Состояние поверхностных вод

Гидрологическая сеть сельского поселения относится к бассейну р. Дема. Речную сеть образуют реки Карамала, Большой Удряк, Балышлы с притоками. В сельском поселении имеются многочисленные родники и мелкие водотоки.

Первоочередные мероприятия по обеспечению населения района доброкачественной питьевой водой:

- первоочередная охрана источников водоснабжения;

- использование новых источников водоснабжения;

- повышение эффективности очистки питьевой воды;

- повышение эффективности обеззараживания;

- ревизия водопроводных сетей;

- повышение эффективности лабораторного контроля.

2.3. Состояние подземных вод

Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вызванные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может проявляться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод (сульфатов, хлоридов, кальция и железа), так и в появлении несвойственных им компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.).

Источниками загрязнения подземных вод служат:

- сточные воды и отходы промышленных;

- хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очистные сооружения, не организованы свалки ТКО);

- сельскохозяйственное производство (применение без соблюдения агротехнических норм удобрений и ядохимикатов, хранение их в неприспособленных помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов). В районе животноводческие хозяйства не имеют типовых навозохранилищ и жижесборников;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;

- нарушение правил эксплуатации водозаборов;

- несвоевременная или некачественная ликвидация скважин, аварийных или выполнивших свое назначение;

- загрязнение поверхностных водоемов.

2.4. Состояние почвенного покрова

Благоварский район расположен в лесостепной зоне.

Климат характеризуется теплым, иногда жарким летом и холодной зимой с обильным и устойчивым снеговым покровом.

Период с температурами выше 10о имеет длительность более 5 месяцев, что позволяет выращивать культуры с длительным вегетационным периодом.

Неблагоприятными климатическими факторами являются периодические засухи и поздние весенние заморозки.

Почвенный покров территории района представлен типичными для лесостепи видами почв:

Пойма - представлена аллювиально-луговыми почвами,

Надпойменная терраса - выщелоченными черноземами, сменяющимися при переходе в пойму лугово-болотными и лугово-черноземными почвами, близкими по своим свойствам к выщелоченным черноземам. Эти последние отличаются высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного  искусственного орошения.

Лугово-болотные травы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

2.5. Санитарная очистка территорий

Сбор бытовых отходов от населения в Благоварском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

Территории сельских поселений муниципального района подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает сбор, вывоз и утилизацию предприятиями коммунального  комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

В настоящее время объем ТКО по району составляет 36019 м3. Часть ТКО приходящаяся на сельские поселения не утилизируется и вывозится на несанкционированные свалки, которых в районе более восьмидесяти.

На сегодняшний день ведется реконструкция полигона ТКО в с. Языково.

В муниципальном районе Благоварский район организация ООО «Благоваржилкомхоз» занимается сбором ТКО.

По данным Администрации сельского поселения на территории сельского поселения имеется 1 действующий скотомогильник с биологочиской камерой и 6 несанкционированных свалок мусора.

За период 2012 — 2015 гг. на территории сельского поселения строительство типовых биотермических ям и скотомогильников для утилизации биологических отходов не проводили.

На территории сельского поселения размещены 6 несанкционированных свалок мусора общей площадью 1,68 га. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, требуется проведение мероприятий по их обустройству.

По данным Администрации сельского поселения на территории сельсовета располагается один скотомогильник.

Перечень несанкционированных свалок и скотомогильников приведен в таблицах № 14 и № 15.

Перечень объектов размещения отходов Балышлинского

сельского поселения

табл. № 14

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Накоплено на 01.03.2014, тонн | Площадь объекта, га | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балышлинский с/с | д. Сарайлы, у юго-восточной границы | несанкционированная свалка | - | 0,4 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | В 123 м от западной границы с. Балышлы | несанкционированная свалка | - | 0,05 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | у северной границы д. Новый Буляк | несанкционированная свалка | - | 0,07 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | у западной границы д. Новый Троицкий | несанкционированная свалка | - | 0,04 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | у юго-западной границы д. Новый Троицкий | несанкционированная свалка | - | 0,02 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | В южной части с. Балышлы | несанкционированная свалка | - | 0,9 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
|  |  | В 175 м от восточной границы д. Староусманово | несанкционированная свалка | - | 0,2 | Ликвидация и рекультивация на I очередь |

Перечень скотомогильников и биотермических ям на территории

Балышлинского сельского поселения

табл. № 15

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балышлинский сельсовет | в 0,35 км от южной границы д. Сарайлы | скотомогильник с биологической камерой | Ликвидация скотомогильника на I очередь (2025 год) |

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. В местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Наиболее крупные отходы:

- IV класса опасности – навоз КРС свежий, навоз от свиней перепревший, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

Основными отходообразующими отраслями в сельском поселении являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Глава 3. Социально-экономическое положение

3.1. Структура отраслей экономики

Экономика района в целом имеет аграрное направление.

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, распределение газа и воды.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве заняты индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

Предприятия сельского поселения Балышлинский сельсовет

табл. № 16

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Кол-во работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КХ «Лена» | д. Новый Троицкий | с/х производство | 1 |
| 2 | КХ «Алсу» | д. Новый Буляк | с/х производство | 1 |
| 3 | КФХ Ишмухаметова А. Т. | д. Сарайлы | с/х производство | 13 |

Сельскохозяйственные угодья сельского поселения составляют 7,414 тысяч гектаров, что составляет 76,53 % всей территории сельского поселения. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также подсолнечник.

Животноводство

Вторая важнейшая отрасль сельского хозяйства. Она обеспечивает население высокобелковыми и диетическими продуктами питания, а ряд отраслей промышленности - сырьем. Особенность ее в том, что энергоемкость продукции животноводства в 15-20 раз выше, чем в растениеводстве.

Приоритетным направлением развития животноводства становится производство быстро окупаемых скороспелых видов скота и птицы.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов сельского поселения Балышлинский сельсовет на 1 января 2015 г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

табл. № 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Балышлы | 277 | 105 | - | 436 | 4 | 721 |
| 2 | д. Сарайлы | 140 | 58 | - | 77 | 4 | 455 |
| 3 | д. Староусманово | 118 | 32 | - | 215 | - | 121 |
| 4 | д. Новый Буляк | 100 | 24 | - | 19 | 12 | 54 |
| 5 | д. Новый Троицкий | 12 | 1 | - | - | - | 10 |
| 6 | д. Башбуляк | 4 | 2 | - | - | 3 | 13 |
| 7 | д. Янбакты | - | - | - | - | - | 50 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Растениеводство

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные  предприятия, на их долю приходится 80 % произведенного зерна.

Хлебопекарное производство в долгосрочной перспективе сохранит одну из лидирующих позиций в структуре перерабатывающей отрасли. Основная задача - рациональное использование зерна. Фуражное зерно необходимо полностью перерабатывать на полнорационные корма, с помощью которых можно получать и реализовывать значительные дополнительные объемы животноводческой продукции, имеющей более высокую добавленную стоимость.

Лесопромышленный комплекс

Землями лесного фонда занято 1,547 тыс. га или 16,0 % что составляет менее четверти территории сельского поселения.

Леса Балышлинского сельсовета находиться на землях Уфимского лесничества, Благоварского лесхоза, Благоварского участкового лесничества.

Лесосечный фонд заготавливается, в основном, населением, проживающим на территории сельского поселения для собственных нужд (строительство и ремонт жилья, надворных построек, в качестве топлива). Из-за недоиспользования расчетной лесосеки продолжается накопление спелых и перестойных лиственных пород, что может привести к экономическим и экологическим проблемам. Причинами неудовлетворительного освоения лесосечного фонда является отсутствие крупных предприятий - лесозаготовителей.

Основные проблемы развития лесного хозяйства в районе: ежегодное снижение потребности древесины, что отрицательно сказывается на проведении рубок ухода.

Жилищно-коммунильное хозяйство

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб», общества с ограниченной ответственностью «Водхоз», закрытое акционерное общество «ЭкоТехнологии», муниципальное унитарное предприятие «Энергетик».

3.2. Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения

Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Балышлинский сельсовет на 01.06.2015 г. составила 1,048 тыс. чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2015 гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (тыс. чел) по данным Администрации района.

Динамика изменения численности населения

табл. № 18

| Годы | 2002 перепись | 2009 | 2010 перепись | 2012 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего по району | 25770 | 27060 | 26009 | 26004 | 25683 | 25629 |
| В сельском поселении | 1136 | 1106 | 1106 | 1073 | 1055 | 1002 |

Численность населения района за период 2002-2015 гг. уменьшилось на 0,141 тыс.чел., в основном за счёт сокращения численности населения сельских поселений. На сегодняшний день наблюдается незначительный прирост населения сельского поселения, за 2002-2015 гг. население уменьшилось на 134 человека.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район Благоварский район. Но, начиная с 2010 г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования семьи.

Численность постоянного населения по возрастным группам (по

данным Администрации сельского поселения)

табл. № 19

| Возрастная группа | На 01.06.2015 г. |
| --- | --- |
|  | Чел | % |
| Население всего | 1002 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 161 | 16,1 |
| трудоспособный возраст | 552 | 55,1 |
| старше трудоспособного возраста | 289 | 28,8 |

Возрастной состав населения

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 20

| Возрастные группы | Население на 01.06.2015 г. |
| --- | --- |
|  | Всего, чел. | % |
| 0-7 лет | 74 | 7,4 |
| 7-16 лет | 87 | 8,7 |
| 16-55 лет/женщин | 228 | 22,8 |
| 16-60 лет/мужчин | 324 | 32,3 |
| Старше трудоспособного |  |  |
| мужчины | 101 | 10,1 |
| женщины | 188 | 18,7 |
| Всего | 1002 | 100 |

Население по сельскому поселению, человек

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 21

| №№ | Наименование | Перепись, 2002 год | Перепись, 2010 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по сельскому поселению | 1136 | 1106 | 1002 |
| 1 | д. Сарайлы | 280 | 263 | 242 |
| 2 | с. Балышлы | 537 | 556 | 523 |
| 3 | д. Бишбуляк | 13 | 11 | 9 |
| 4 | д. Новый Буляк | 131 | 120 | 104 |
| 5 | д. Новый Троицкий | 40 | 42 | 31 |
| 6 | д. Староусманово | 81 | 66 | 62 |
| 7 | д. Янбахта | 54 | 48 | 31 |

Структура занятости населения

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по Балышлинскому сельскому поселению анализ экономического развития был сделан на основании данных Благоварского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На конец 2014 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях (без субъектов малого предпринимательства) за 2014 год составляет 20659,3 рублей, что на 44,8 % больше чем годом ранее.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Благоварского района РБ» на I квартал 2015 года уровень безработицы составляет 120 % к началу года. Официально безработными числятся 180 человек по району.

Наибольшая занятость населения сельского поселения Балышлинский сельсовет приходится на отрасли сельского хозяйства, транспорта и связи. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства и предприятия внешнего транспорта и связи. На них приходится 55,0 % мест приложения труда. На начало 2015 года численность занятого в экономике населения по сельскому поселению Балышлинский сельсовет составляла 89 человек или 16,1 % от всего трудоспособного населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (83,9 % трудовых ресурсов), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: естественная природная среда, благоприятная экологическая обстановка и транспортное сообщение с центром муниципального района создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

Распределение трудовых ресурсов

табл. № 22

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | сущ. на 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего населения сельского поселения | 1002 |  |
| 1 | Трудовые ресурсы | 552 | 100 |
|  | Занято в экономике | 89 | 16,1 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 55 | 9,9 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | - | - |
|  | Лесное хозяйство | - | - |
|  | Строительство | 2 | 0,4 |
|  | Внешний транспорт и связь | 1 | 0,2 |
|  | Сельское хозяйство | 49 | 8,9 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
|  | Распределение тепла, воды и энергии | 3 | 0,4 |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 34 | 6,2 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 7 | 1,3 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 21 | 3,9 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 3 | 0,5 |
|  | Культура | 2 | 0,3 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - |
|  | Финансовые учреждения | 1 | 0,2 |
|  | Бытовое обслуживание | - | - |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 454 | 83,9 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 91 | 18,1 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 200 | 36,3 |
|  | Число трудящихся работающих на предприятиях находящихся за пределами сельского поселения | 163 | 29,5 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 3 |  |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 289 |  |
| 5 | Безработное население | 6 |  |

Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 58 человек.

Обслуживающая группа (п.1.2) – 31 человек.

Занятые в экономике – 89 человек.

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 16,1 % от общей численности трудоспособного населения.

Изменение численности безработных и уровня безработицы

табл. № 23

| Показатель | Уровень безработицы, чел. на 01.06.2015 |
| --- | --- |
| По Благоварскому району | 1,39* |
| По Балышлинскому сельсовету |  |

Примечание*: Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения).

Численность официально зарегистрированных безработных по Республике Башкортостан составляет 25,187 тыс. человек (на 1 июня 2015 г.)

3.3.Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Балышлинского сельского поселения на 01.06.2015 года составляла 16,743 тыс.кв.м.

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по сельскому поселению

табл. № 24

| Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 238,0 | 592,0 | - | 235,0 | 74,0 | 524,0 | 1132,0 |

Ежегодный ввод жилья за период 2008-2014 годы находился в среднем на уровне 0,399 тыс.кв.м.

Жилищный фонд на 95,7 % находится в частной собственности граждан.

В усадебных жилых домах общая площадь составляет 30,5 тыс.кв.м или 100 %.

Каменные дома – 0,586 тыс. м2 или 3,5 %, деревянные дома 16,157 тыс. м2 или 96,5 %, прочие 0 %.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2014 г. составил: 0 % от всего жилищного фонда.

Жилищный фонд на 01.06.2015 г.:

табл. № 25

| № | Наименование населенного пункта | Население тыс. чел. сущ. | Жилищная обеспеченность сущ., кв.м/чел | Жилой фонд, общая площ. существ. кв.м, 2015 г. | Жилой фонд, общая площ. сущ. сохран. тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Балышлы | 0,523 | 14,7 | 7701,36 | 7,701 |
| 2 | д. Сарайлы | 0,242 | 17,8 | 4309,56 | 4,31 |
| 3 | д. Староусманово | 0,062 | 18,6 | 1155,95 | 1,156 |
| 4 | д. Новый Буляк | 0,104 | 17,2 | 1791,41 | 1,791 |
| 5 | д. Новый Троицкий | 0,031 | 21,4 | 662,60 | 0,662 |
| 6 | д. Башбуляк | 0,009 | 59,6 | 537,00 | 0,537 |
| 7 | д. Янбакты | 0,031 | 18,9 | 586,10 | 0,586 |
| Итого по СП | 1,002 | 16,7 | 16743,98 | 16,743 |

3.4. Культурно бытовое и социальное обслуживание населения

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Балышлинский сельсовет включает в себя:

- Детские сады: по состоянию на 2015 год дошкольные учреждения на территории сельского поселения представлены одним детским садом в д. Сарайлы. В 2015 году услугами дошкольного образования охвачено 51,2 % детей. Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей привела к введению «предшкольного образования». Вместе с тем проблема обеспечения населения сельского поселения дошкольными учреждениями остается актуальной.

- Школы: На 2015 учебный год в сельском поселении Балышлинский сельсовет общеобразовательные учреждения представлены одной общеобразовательной школой. На сегодняшний день для населения в 1002 человек требуется школа на 145 учащихся места, вместо существующих 325. Обеспеченность населения образовательными учреждениями составляет – 224,1 %.

- Учреждения дополнительного образования:

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения Балышлинский сельсовет отсутствуют.

3) Учреждения культуры:

- учреждения культурно-досугового типа: Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционирует 1 сельский дом культуры в населенном пункте д. Сарайлы. Библиотека располагается при СДК д. Сарайлы. Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями составляет – 95,6 %.

- библиотеки. Количество библиотек по сельскому поселению Балышлинский сельсовет на начало 2014 года составляет одну единицу в д. Сарайлы. Существующий книжный фонд - 20,0 тыс. экземпляров. Обеспеченность массовыми библиотеками составляет 508,9 %.

Перечень учреждений культуры в сельском поселении

табл. № 26

| № п/п | Наименование | Кол-во мест | Количество работающих (персонал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СДК д. Сарайлы | 220 | 1 |
| Итого | 220 | 1 |

4). Здравоохранение

Муниципальные учреждения здравоохранения Балышлинского сельского поселения представлены предприятиями:

- ФАП д. Сарайлы на 15 посещ. в смену.

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 167,0 %.

5) Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения Балышлинский сельсовет требуется 1 отделение связи и отделение банка мощностью 1 опер. касса. В деревне Сарайлы имеется отделение связи на 2 раб. места, отделение банка отсутствует.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Деревня Сарайлы является центром сельского поселения Балышлинский сельсовет. Административный центр сельского поселения располагается по адресу с. Сарайлы ул. Галиева, д. 2. В администрации муниципального района работают 5 человек.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельского поселения осуществляет ФГКУ 16 ОФПС России по РБ Пожарная часть  69 с. Языково, в распоряжении которой находятся 4 ед. специализированных автомобиля:

- Урал 5557 АЦ -6.0-40 (марка спецтехники);

- КамАЗ 4310 АЦ-6.0-40 (марка спецтехники);

- КамАЗ 43105 АЦ -40  (марка спецтехники).

- ЗИЛ 131 Н/АЦ - 40 (марка спецтехники).

В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность пожарной части составляет - 27 человек. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) располагается по адресу РБ, Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 25/1.

Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС), телефон: 112, 8(34747)2-2912. ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС.

В нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности) Согласно Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Ведомственная пожарная охрана отсутствует. Для обеспечения пожарной безопасности по проекту генерального плана, в д. Сарайлы требуется предусмотреть  пожарное депо на 1 автомобиль.

6) Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины

Наибольший удельный вес в общем товарообороте сельского поселения занимают магазины товаров повседневного спроса д. Сарайлы (107,0 м2 торг. площю.). Реконструируются старые помещения, обновляется торговое и технологическое оборудование.

При существующей численности населения сельского поселения Балышлинский сельсовет в 1002 чел. нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 300,6 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 107,0 м2, что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 35,6 %.

Предприятия общественного питания

Существующие предприятия общественного питания на территории сельского поселения отсутствуют. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания на население в 1002 человека – 40 мест.

Предприятия бытового обслуживания

К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В сельском поселении предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

7) Спортивные сооружения

Всего в сельском поселении функционирует одна открытая спортивная площадка в д. Сарайлы, общей площадью – 114 м2. Обеспеченность плоскими спортивными сооружениями населения сельского поселения составляет 142,1 %.

Анализ обеспеченности сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового облуживания представлен в таблице № 27.

3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Благоварский район, расположенный к западу от г.Уфы на расстоянии 80 км, а так же наличие водных объектов, и хорошей транспортной доступностью представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом. Территория сельского поселения не отличается большой долей земель водного и лесного фонда, основная направленность деятельности сельского поселения – сельское хозяйство, предприятия отдыха и туризма отсутствуют.

Глава 4. Инженерно-транспортная инфраструктура

4.1. Транспортная инфраструктура

Благоварский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта проходят вдоль северной границы сельского поселения. Ближайшей станцией является ст. «Благовар» в Благоварском сельсовете в 10 км от центра сельского поселения д. Сарайлы.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта на территории сельского поселения – автомобильный.

Все населенные пункты соединены между собой автодорогами с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованными покрытиями.

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

- Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 12,9 км, в том числе 2,4 км с неусовершенствованным, грунтовым покрытием.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 28

| Наименование | Наименование участка а/д | Протяженность по сельскому поселению, км | Протяженность по МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | с асфальтированным покрытием | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| Автодороги районного значения |
| Языково - Балышлы | Граница сельского поселения – с. Балышлы | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| Сарайлы - Староусманово | д. Сарайлы – д. Староусманово в границах сельского поселения | 2,7 | 2,7 | - | - | 2,7 |
| Балышлы - Чишмы | с. Балышлы – д. Новый Буляк – граница Благоварского района | 4,5 | - | 4,5 | - | - |
| Новый Буляк – Новый Троицкий | д. Новый Буляк – д. Новый Троицкий | 3,2 | - | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| Всего | 12,9 | 5,2 | 5,3 | 2,4 | 6 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 12,9 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 2,4 километров;

- с твердым покрытием – 5,3 километров;

- с асфальтированным усовершенствованным покрытием – 5,2 км.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 134,4 км/тыс. км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 40,3 %; дороги с переходным покрытием – 18,6 %, дороги с и низшим типом покрытия – 41,1 % требуют дальнейшего усовершенствования.

Основными проблемами транспортной сети на территории Благоварского района являются:

- отсутствие надлежащего качества дорог с твердым покрытием согласно их категории;

- неудовлетворительное состояние мостовых сооружений;

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Благоварского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в районе осуществляет филиал ОАО «Башкиравтодор»- с. Языково.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в сельском поселении по состоянию на 2015 год характеризуется следующими показателями:

Количество и структура автомобильного парка Балышлинского сельского поселения на 1.07.2015 г.

табл. № 29

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 16 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 147 |
| 3 | Автобусов | Ед. | 1 |
| 4 | Спец.автотранспорта | Ед. | 19 |
| 5 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | 2 |
| Итого | Ед. | 185 |

Существующий уровень автомобилизации принят по данным на сельское поселение, и составляет 185 маш/1000 жит.

Показатель существующего уровня автомобилизации на сегодняшний день в целом ниже республиканского.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Благоварского района сосредоточены, в районном центре – с. Языково и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции – с. Благовар, д. Коб-Покровка;

- Станции технического обслуживания – с. Балышлы, д. Коб-Покровка, с. Языково.

Размещение и характеристика работы АЗС

табл. № 30

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Башкирнефтепродукт», АЗС | с. Благовар, ул. Октябрьская, 25 | Бензин дизтопливо | 2 |
| 2 | ООО «Башнефть-Розница», АЗС №02-128 | д. Коб-Покровка, ул. Центральная, 52 | Бензин дизтопливо | 3 |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Языково.

Пассажирский транспорт

Основным перевозчиком пассажиров в Благоварском районе является филиал ГУП «Башавтотранс».

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции Языково, которая находится по адресу с. Языково ул. Пушкина, д. 23.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Местные авиалинии в настоящее время используются только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей, для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС. На территории сельского поселения аэродромов нет.

Для населения Благоварского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 86 км.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 9,8 км.

Плотность 102,1 км/тыс.км2. По территории сельского поселения проходит газопроводы высокого давления категории Г-3 и Г-4 РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз».

Развитие трубопроводного транспорта на территории сельского поселения не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети. Санитарно-защитная зона от трубопроводов до населенных пунктов определяется по СНиП 2.05.06-85*.

Коммуникации, объекты  трубопроводного транспорта нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

4.2. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения Балышлинский сельсовет отсутствует. Хозяйственно питьевое водоснабжение осуществляется из кооптированных родников и подворных колодцев.

Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Балышлинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Балышлинский сельсовет осуществляется от АГРС «Языково». Подключены к газовым сетям 4 населенных пункта сельского поселения. В д. Янбахта, д. Бишбуляк и д. Новый Троицкий газоснабжение отсутствует. Количество на территории сельского поселения ШРП – 1 ед., ПГБ и ГРП – 2 ед. Эксплуатирующая организация - Благоварский  филиал ОАО «ГазСервис».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 31.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 31

| № или наименование | Теплотворная способность газа, ккал/м3 | Давление, МПа | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Балышлы |
| ГРП №26 |  | 0,6 | 0,002 | 1032 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории н.п. – 6,684 км |
| д. Сарайлы |
| ПГБ №52 |  | 0,6 | 0,003 | 7200 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории н.п. – 8,959 км |
| д. Староусманово |
| ШРП №130 |  | 0,6 | 0,003 | 300 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории н.п. – 5,172 км |
| д. Новый Буляк |
| ПГБ №52 |  | 0,6 | 0,003 | 7200 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории н.п. – 2,43 км |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных ОАГВ.

Котельные школ и детский садов на территории сельского поселения работают на газовом топливе.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Балышлинский сельсовет осуществляется: основное - от подстанции - 48«Ямбахта», мощностью-10 000 кВА, резервное - от подстанции - 313«Прожектор», мощностью-                  -10 000 кВА.

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Балышлинский сельсовет занимается Благоварский РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго». Согласно данным Администрации Благоварского района на территории сельского поселения расположено 48 трансформаторных подстанции.

Перечень трансформаторных подстанций

табл. № 32

| №п/п | Наименование | Подстанция | Мощность, кВА | Количество ТП, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Балышлы | 48«Ямбахта» | 40-160 | 4 |
| 2 | д. Сарайлы | 48«Ямбахта» | 40-100 | 4 |
| 3 | д. Староусманово | 48«Ямбахта» | 40 | 1 |
| 4 | д. Новый Буляк | 48«Ямбахта» | 40 | 1 |
| 5 | д. Новый Троицкий | 48«Ямбахта» | 100 | 1 |
| 6 | д. Башбуляк | 48«Ямбахта» | 63 | 1 |
| 7 | д. Янбакты | 48«Ямбахта» | - | - |
| Итого | 12 |

Телефонизация

По данным администрации сельского поселения в 2014 году на территории сельского поселения Балышлинский сельсовет зарегистрировано 132 абонента телефонной связи. Обслуживание сетей занимается ОАО «Башинформсвязь».

Телефонизация населенных пунктов сельского поселения

табл. № 33

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Тип станции | Емкость станции/ количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Балышлы | 2007 | VOP - 1224 | 48/45 |
| д. Сарайлы | 2007 | М-200 | 144/50 |
| д. Староусманово | 2007 | ЕМХ-16 | 16/8 |
| д. Новый Буляк | 2007 | Нет инф. | 30/25 |
| д. Новый Троицкий | 2007 | Нет инф. | 4/3 |
| д. Башбуляк | 2007 | Нет инф. | 1/1 |
| д. Янбакты | - | - | - |
| Итого |  |  | 243/132 |

Исходные данные для проектирования